## Slide 1: Traitement 1D Modulation AM
Outils Numériques / Semestre 5 Institut d’Optique / B3_0

## Slide 2: Déroulement du bloc AM
  Sur machine
  En binôme
  2 encadrant.es par séance
Bloc Laser : Traitement de données 2D
Bloc AM : Traitement de données 1D
2 blocs de 4 et 5 séances (2h/séance)
Problème 2 : images d’un faisceau LASER en différents points d’un chemin optique
Problème 1 : signal modulé en amplitude / acquisition numérique
Ι0(z)
3 séances introductives (2h/séance)

## Slide 3: Contexte
Instrumentation numérique
  Acquisition de données
  Sauvegarde de données
  Analyse des données
  Traitement des données
Signaux modulés en amplitude
Transformée de Fourier

## Slide 4: Données initiales / Démarche
Fichier
(CSV)

## Slide 5: Etapes pour l’analyse
Fichier
(CSV)
Données
(matrices)
lecture
Figure
affichage
Figure
FFT
analyse
Démodulation
traitement
Fichier
(CSV)
Figure
Données
(matrices)
Données
(matrices)
stockage

## Slide 6: Etapes pour l’analyse
Fichier
(CSV)
Données
(matrices)
lecture
Figure
affichage
Figure
FFT
analyse
Démodulation
traitement
Fichier
(CSV)
Figure
Données
(matrices)
Données
(matrices)
stockage
Analyse d’un fichier contenant un signal simple modulé AM
Analyse d’un fichier contenant un signal complexe modulé AM
Analyse d’un fichier contenant des signaux sur des porteuses multiples

## Slide 7: Travail à réaliser
Etape 1 : Afficher des données provenant d’un fichier
  Lire un fichier texte / tableur
  Afficher les signaux contenus dans le fichier
Etape 2 : Calculer, afficher et analyser le spectre du signal
  Comprendre les données obtenues par le calcul
  Afficher le spectre en recréant les axes fréquentiels
Etape 3 : Simuler le phénomène de modulation d’amplitude et sa démodulation
  Générer des signaux de tests et valider les étapes de démodulation
Etape 4 : Démoduler un signal quelconque
BONUS : Générer de nouveaux fichiers de signaux modulés et les démoduler

## Slide 8: Quelques fonctions intéressantes
lire des fichiers CSV
  numpy .genfromtxt
  pandas .read_csv
créer de vecteurs / matrices
  numpy .linspace .logspace
  numpy .ones .zeros
afficher des figures
  pyplot .figure .plot .title .xlabel .ylabel .legend
calculer la FFT
  numpy .fft.fft .fft.fftshift
transcodage / Numpy types
  numpy .frombuffer .astype
encodage B64
  base64 .b64encode .b64decode
encodage WAV
  scipy.io .wavfile.read .write

## Slide 9: Fichiers à analyser
B3_data_01.csv
  Issu d’un oscilloscope VoltCraft
  Modulante sinusoïdale
B3_data_02.txt
  Format de données binaire 64
  Modulante sinusoïdale
  Fichier sonore / 24 kHz / 16 bits
http://lense.institutoptique.fr/ONIP/
B3_data_03.txt
  Format de données binaire 64
  Multi-porteuses sinusoïdales
  Fichier sonore / 160 kHz / 16 bits

## Slide 10: Rappels sur la modulation d’amplitude
m(t) p(t) = Ac . sin (ωc . t)
s(t) = ( K . m(t) + 1 ) . p(t)
      p(t) = Ac . sin (ωc . t)
http://wcours.gel.ulaval.ca/2017/a/GEL3006/default/5notes/index.chtml

## Slide 11: Filtrage
http://wcours.gel.ulaval.ca/2017/a/GEL3006/default/5notes/index.chtml
-fp
fp

## Slide 12: Rappel sur la Transformée de Fourier

## Slide 13: Rappel sur la FFT
  numpy .fft.fft .fft.fftshift
fe
0

## Slide 14: Rappel sur la FFT
  numpy .fft.fft .fft.fftshift
If A = fft(a, n), then A[0] contains the zero-frequency term
Then A[1:n/2] contains the positive-frequency terms,
and A[n/2+1:] contains the negative-frequency terms
For an even number of input points, A[n/2] represents
both positive and negative Nyquist frequency,
For an odd number of input points, A[(n-1)/2] contains the largest positive frequency,
while A[(n+1)/2] contains the largest negative frequency.

## Slide 15: Format Binaire 64
Codage ASCII
  1 caractère codé sur 8 bits / 1 octet
Codage entier
  1 entier sur 4 octets
Codage Base 64
  1 donnée sur 6 bits : 4 données sur 3 octets
base64 .b64encode .b64decode
import base64 encoded = base64.b64encode(b'data to be encoded') b'ZGF0YSB0byBiZSBlbmNvZGVk'
data = base64.b64decode(encoded)
b'data to be encoded'

## Slide 16: Conversion en signaux sonores
  scipy.io .wavfile.read .write