## Slide 1: Traitement 1D Modulation AM
Outils Numériques / Semestre 5 Institut d’Optique / B3_0

## Slide 2: Déroulement du bloc 3
  Sur machine
  En binôme ou seul
  2 encadrant.es par séance
3 blocs de 4 séances (2h/séance)
Déroulement du bloc
Séance 1 : problématique
Séance 2 : mise en œuvre numérique
Séance 3 : mise en forme des résultats
Séance 4 : synthèse
Méthodes numériques
Traitement de données 2D
Traitement de données 1D
Intro / Langage haut niveau
Problème 1 : circuit RC
Problème 2 : images d’un faisceau LASER en différents points d’un chemin optique
Problème 3 : signal modulé en amplitude / acquisition numérique

## Slide 3: Contexte
Instrumentation numérique
  Acquisition de données
  Sauvegarde de données
  Analyse des données
  Traitement des données
Signaux modulés en amplitude
Transformée de Fourier

## Slide 4: Travail à réaliser
Etape 1 : Afficher des données provenant d’un fichier
  Lire un fichier texte / tableur
  Afficher les signaux contenus dans le fichier
Etape 2 : Calculer, afficher et analyser le spectre du signal
  Comprendre les données obtenues par le calcul
  Afficher le spectre en recréant les axes fréquentiels
Etape 3 : Simuler le phénomène de modulation d’amplitude et sa démodulation
  Générer des signaux de tests et valider les étapes de démodulation
Etape 4 : Démoduler un signal quelconque

## Slide 5: Evaluation
Auto-Evaluation du travail
Mise en œuvre numérique
Lien avec la physique
Analyse du sujet
Evaluation en séances 3 et 4

## Slide 6: Quelques fonctions intéressantes
lire des fichiers CSV
  numpy .genfromtxt
  pandas .read_csv
créer de vecteurs / matrices
  numpy .linspace .logspace
  numpy .ones .zeros
afficher des figures
  pyplot .figure .plot .title .xlabel .ylabel .legend
calculer la FFT
  numpy .fft.fft .fft.fftshift

## Slide 7: Fichiers à analyser
B3_data_01.csv
  modulante sinusoïdale
B3_data_02.csv
http://lense.institutoptique.fr/outils_nums/

## Slide 8: Rappels sur la modulation d’amplitude
m(t) = Am . sin(ωm .t) p(t) = Ac . sin (ωc . t)
s(t) = ( K . m(t) + 1 ) . p(t)
      p(t) = Ac . sin (ωc . t)
http://wcours.gel.ulaval.ca/2017/a/GEL3006/default/5notes/index.chtml