## Slide 1: Intégration Numérique (Euler)
Outils Numériques / Semestre 5 / Institut d’Optique / B1_4
Cas des équations différentielles

## Slide 2: Approche analytique
Approche analytique
VS
i
Equation différentielle d’ordre 1

## Slide 3: Approche graphique
Intégration numérique
Equation différentielle d’ordre 1
Coefficient directeur de la tangente à la courbe en un point donné

## Slide 4: Approche graphique
Intégration numérique
Equation différentielle d’ordre 1
Coefficient directeur de la tangente à la courbe en un point donné

## Slide 5: Approche graphique
Intégration numérique
Coefficient directeur de la tangente à la courbe en un point donné
avec

## Slide 6: Approche graphique
Intégration numérique
Coefficient directeur de la tangente à la courbe en un point donné

## Slide 7: Approche graphique
Intégration numérique
Coefficient directeur de la tangente à la courbe en un point donné

## Slide 8: Approche graphique
Méthode d’Euler (explicite)
Coefficient directeur de la tangente à la courbe en un point donné
erreur
APPROXIMATION
NUMERIQUE

## Slide 9: Intégration Numérique
Intégration Numérique
Calculer des valeurs approchées d’une fonction y(t)
sur un intervalle de [,] de t
en connaissant sa dérivée et un point particulier de la fonction

## Slide 10: Implémentation de la méthode d’Euler
Données d’entrée
: fonction qui définit l’équation différentielle
: condition initiale
et : le nombre de points souhaités et le pas de calcul d’intégration
Algorithme de calcul
et
ou

## Slide 11: Implémentation de la méthode d’Euler
Résolution par intégration
+ Définir la fonction
+ Tracer l’évolution en fonction du temps pour R = 100 kΩ et C = 1 µF et au moins 3 valeurs de différentes (pour un temps total équivalent)
+ Implémenter l’algorithme de la méthode d’Euler explicite dans une fonction prenant comme paramètres : , ,, , R, C
S’ENTRAINER

## Slide 12: Implémentation de la méthode d’Euler
Définition de la fonction
def F(t, Vs, R=1e5, C=1e-6):
return -Vs/(R*C)
def explicit_euler(F, Vs0, Ttot, N, R=1e5, C=1e-6):
dt = Ttot/N
t = numpy.zeros(N+1)
Vs = numpy. zeros(N+1)
Vs[0] = Vs0
for n in range(N):
t[n+1] = t[n] + dt
Vs[n+1] = Vs[n] + F(t[n], Vs[n], R, C)*dt
return t, Vs
Implémentation Euler
CORRECTION

## Slide 13: Implémentation de la méthode d’Euler
Simulation paramétrique
RESULTATS
N_val = [10, 20, 50, 200, 1000]
plt.figure()
for k in range(len(N_val)):
t, Vs = explicit_euler(F, 5, 1, N_val[k])
plt.plot(t, Vs, label=f'N = {N_val[k]}’)
plt.legend()
plt.show()

## Slide 14: Implémentation de la méthode d’Euler
Temps de calcul vs N
RESULTATS
import time
st = time.process_time()
[ bloc d’instructions à évaluer ]
et = time.process_time()
vt = int((et-st) * 1e3)
print(f’Execution Time = {vt} ms’)
+ Mesurer le temps d’exécution pour N = 2000 et Ttotal = 5s

## Slide 15: Circuits similaires / Généralisation
Réponse à un échelon
Régime forcé
Simulation réalisée avec QUCS
Quite Universal Circuit Simulator
https://qucs.sourceforge.net/
)

## Slide 16: Implémentation de la méthode d’Euler
Limite
: fonction qui définit l’équation différentielle
: condition initiale
et : le nombre de points souhaités et le temps total
Comment rendre dépendant de ?
OPTIMISATION

## Slide 17: Implémentation de la méthode d’Euler
Définition d’une classe
class F:
def __init__(self, R, C, Vs0):
self.C = C
self.R = R
self.Vs0 = Vs0
def __call__(self, t, Vs):
return -Vs/(self.R*self.C)
OPTIMISATION
newF = F(1e5, 1e-6, 5)
t, Vs = explicit_euler(newF, F.Vs0, 1, 1000)

## Slide 18: Implémentation de la méthode d’Euler
Définition d’une classe
class F:
def __init__(self, R, C, Vs0, Ve):
self.C = C
self.R = R
self.Vs0 = Vs0
self.Ve = Ve
def __call__(self, t, Vs):
return (self.Ve-Vs)/(self.R*self.C)
OPTIMISATION
newF = F(1e5, 1e-6, 0, ?? )
t, Vs = explicit_euler(newF, F.Vs0, 1, 1000)
)
+ Définir une nouvelle classe F_sin, ayant pour paramètre une amplitude et une fréquence
+ Tracer l’évolution d’un régime forcé pour une entrée sinusoïdale
ALLER PLUS LOIN

## Slide 19: Intégration Numérique (Scipy)
Outils Numériques / Semestre 5 / Institut d’Optique / B1_4
Cas des équations différentielles

## Slide 20: Scientific Python / SciPy
SciPy
Boite à outils pour les sciences

## Slide 21: Intégration Numérique / SciPy
Intégration Numérique
Calculer des valeurs approchées d’une fonction y(t)
sur un intervalle de [,] de t
en connaissant sa dérivée et un point particulier de la fonction

## Slide 22: Intégration Numérique / SciPy
Résolution par intégration
scipy.integrate.solve_ipc( , [, ] , [ ] )
+ Comparer la méthode d’Euler explicite et la méthode solve_ipc implémentée dans Scipy.integrate - sur la décharge d’un condensateur
- sur le régime forcé d’un filtre RC avec une entrée sinusoïdale
Cette fonction retourne des données encapsulées sous la forme de deux vecteurs : t et y
y doit être transposé pour pouvoir être affiché par rapport à t
S’ENTRAINER

## Slide 23: D’autres méthodes plus optimisées
Méthodes de Runge-Kutta
scipy.integrate.solve_ipc( , method=‘RK23’)
Méthode d'Euler  tangente en un point pour trouver le suivant
Méthodes de Runge Kutta
(ordre 2)  création d’un point intermédiaire entre deux points expérimentaux
(ordre 4)  création de 3 points intermédiaires
scipy.integrate.solve_ipc( , method=‘RK45’)

## Slide 24: Autre cas / Equation du second ordre
Circuit RLC
VS
i
Equation différentielle d’ordre 2

## Slide 25: Autre cas / Equation du second ordre
Circuit RLC
VS
i
Equation différentielle d’ordre 2
solve_ivp uniquement pour ordre 1

## Slide 26: Cas d’une équation différentielle d’ordre 2
Approche analytique
)
)
Système de deux équations différentielles d’ordre 1

## Slide 27: Cas d’une équation différentielle d’ordre 2
Mise en équation
class RLC_forced:
def __init__(self, R, L, C, Ve):
[…]
def __call__(self, t, y ):
Vs = y[0]
u = y[1]
return [u, -R/L*u - (Vs - Ve(t)) / (L*C)]
)
Vecteur
y[0] = Vs
y[1] = u = Vs’

## Slide 28: Intégration Numérique / SciPy
Résolution par intégration
scipy.integrate.solve_ipc( , [, ] , [)] )
+ Tracer l’évolution de Vs(t) dans un circuit RLC soumis à une tension sinusoïdale de fréquence 20 Hz, avec R = 1 kΩ, L = 1 mH et C = 10 µF
Cette fonction retourne des données encapsulées sous la forme de deux vecteurs : t et y
y doit être transposé pour pouvoir être affiché par rapport à t
ALLER PLUS LOIN
VS

## Slide 29: Bibliographie
Intégration des équations différentielles : méthode d’Euler – Frédéric LEGRAND https://www.f-legrand.fr/scidoc/srcdoc/numerique/euler/eulers/eulers-pdf.pdf
Introduction à la méthode d'Euler en python – Physique TSI1 Troyes https://www.youtube.com/watch?v=-d7qrNkPDtQ
Cours d’introduction à l’analyse numérique – Femto-Physique https://femto-physique.fr/analyse-numerique/euler.php
Document rédigé par Julien VILLEMEJANE
LEnsE / Institut d’Optique / France
http://lense.institutoptique.fr/
Création : Avril 2023