## Slide 1
Traitement de l’Information
ProTIS Procédés de Traitement de l’Information et du Signal
ONIP-1 Outils Numériques
Semestre 5
http://lense.institutoptique.fr/
CéTI Conception Electronique
ONIP-2 Outils Numériques
Semestre 6
IéTI Ingénierie Electronique
Semestre 8
Cette liste des fonctionnalités n’est pas exhaustive...
outils-numeriques/
ceti/
ieti/
protis/
LEnsE
Fabienne BERNARD Responsable pédagogique
Julien VILLEMEJANE Co-Responsable pédagogique
Thierry AVIGNON Co-Responsable pédagogique
Cédric LEJEUNE Co-Responsable pédagogique
Sylvie LEBRUN
Julien VILLEMEJANE
Sylvie LEBRUN
Julien VILLEMEJANE
Julien VILLEMEJANE
Julien VILLEMEJANE
Fabienne BERNARD
Julien VILLEMEJANE

## Slide 2
RÉCEPTEUR NON-LINÉAIRE
CéTI / Conception électronique
Fondamentaux / Dipôles et réseaux
DIPÔLES
DIVISEUR DE TENSION
RÉCEPTEUR LINÉAIRE
RÉSEAUX
NOEUD
MAILLE
GÉNÉRATEURS
TENSION
COURANT
LOIS DE KIRCHHOFF
LOI DES MAILLES
LOI DES NŒUDS
THÉVENIN
NORTON
MODÈLES
DIPÔLE
Composant électrique à deux bornes
A
B
vAB(t)
iD(t)
iD(t): courant traversant le dipôle
vAB(t) : différence de potentiel
aux bornes du dipôle
Relation linéaire entre iD(t) et vAB(t)
Relation non-linéaire entre iD(t) et vAB(t)
vAB(t)
iD(t)
Résistance (Ω)
vAB(t) = R .iD(t)
vAB(t)
iD(t)
vAB(t)
iD(t)
R
C
L
Condensateur (F)
iD(t) = C . dvAB(t)/dt
vAB(t) = L . diD(t)/dt
Inductance (H)
vAB(t)
iD(t)
Diode
vAB(t)
iD(t) > 0 si vAB(t) > VSEUIL
VSEUIL
iD(t)
A
B
C
F
E
D
Ensemble de dipôles
reliés entre eux
BRANCHE
Ensemble de dipôles
reliés en SÉRIE
Tous les dipôles d’une même branche sont parcourus par le même courant
Point du réseau
Où a lieu une dérivation du courant
Tout chemin fermé du réseau
B
E
A
B
F
Rg
vBA(t)
iG(t)
vBA(t)
iG(t)
Source idéale
Source réelle
vBA(t)
iG(t)
E
E
idéale
réelle
E = constante quelque soit iG
Rg
iG(t)
iG(t)
Source idéale
Source réelle
vBA(t)
iG(t)
I
I
idéale
réelle
I = constante quelque soit vBA
vBA(t)
vBA(t)
E
I
MAILLE : la tension aux bornes d’une branche d’un réseau est égale à la somme algébrique des tensions aux bornes de chacun des dipôles qui la composent
NŒUD : en un nœud, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants
B
A
C
vBC
vAB
vAC
vAC = vAB + vBC
iA
iB
iE
iD
iC
iA + iB + iD = iC + iE
EG
R1
R2
VS
VS = R2 . I et EG = (R1 + R2) . I
I
VS = EG .
R2
R1 + R2
SUPERPOSITION
E1
Sources indépendantes
I2
R1
R2
VS
E1
R1
R2
VS1
I2
R1
R2
VS2
I2 = 0
E1 = 0
VS = VS1 + VS2
Eth
Rth
Eth : tension à vide du réseau
Rth : résistance équivalente du réseau
lorsqu’on éteint les générateurs indépendants
SYS
VCC
Eth
En pratique
SYS
VS
V
V
A
IS
E
Rth = VS/IS
IN
RN
IN : courant de court-circuit
RN : résistance équivalente du réseau
lorsqu’on éteint les générateurs indépendants
SYS
VCC
IN
SYS
VS
A
V
A
IS
E
RN = VS/IS
En pratique

## Slide 3
Diode / LED / Photodiode
DIODE
PHOTODIODE
LED
MODÈLE IDÉAL
VF
VR
IR
IF
IF : courant direct
VF : tension directe
VR : tension inverse
IR : courant inverse
souvent VR < VRMAX
souvent IF < IFMAX
aussi appelée seuil
VRMAX
IFMAX
bloquée
passante
Si u > 0, diode passante
Si u < 0, diode bloquée
anode
cathode
u
i
u
i
i
u
i
u
MODÈLE SIMPLE
VF
VRMAX
IFMAX
bloquée
passante
Si u > VF, diode passante
Si u < VF, diode bloquée
u
i
i
u
i
u
MODÈLE COMPLET
VF
VRMAX
IFMAX
Si u > 0, diode passante
u
i
R
1/R
VF
i = I0 [ exp(u / n.V0) – 1 ]
loi exponentielle
V0 : tension thermique
V0 = k.T / e
T : température (K)
k : Constante de Boltzmann
e : charge d’un électron
n : facteur de qualité
I0 : constante spécifique à un type
k = 1,38064852 . 10- 23 J/K
e = −1,602 × 10−19 C
IF
i
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
VF
VRMAX
IFMAX
u
i
IF
u
LED : Light-Emitting Diode
DEL : Diode électroluminescente
cathode
anode
Si u > VF diode passante
émission de photons
Φe = k . i
Φe
VF dépendant de la longueur d’onde
CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
PARAMÈTRES IMPORTANTS :
- VF ; IFMAX ; VRMAX
- PT : puissance totale dissipable
http://www.led-fr.net
- I0 : intensité lumineuse sur l’axe
- α : demi-angle (directivité)
- η : rendement de conversion
source
axe
I0
I0 / 2
- λ : longueur d’onde d’émission
α
η =
Nb photons émis
Nb électrons
EN PRATIQUE
- Bande-passante / temps de réponse
- Capacité (souvent parasite)
R
V
R : résistance de protection en courant
RMIN =
VMAX - VF
IFMAX
i
cathode
anode
Φe : flux lumineux
Φphoto
Iphoto
u
VP
VP : tension de polarisation
IPhD: courant proportionnel au flux lumineux
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
u
i
EN PRATIQUE
Montage simple
Iphoto
VP
Φphoto = 0
Φphoto = Φ1> 0
Φphoto = Φ2> Φ1
Iphoto1
Iphoto2
capteur
diode
cellule
photovoltaique
RPhD
VPOL
Iphoto
Montage transimpédance
VS
VS = RPhD . Iphoto
- Bande-passante limitée
Capacité intrinsèque de la photodiode
- Sensible à l’impédance d’entrée du montage aval
VS = RPhD . Iphoto
RPhD
-
+
VS
Iphoto
- VPOL
+ Bande-passante améliorée
+ Moins sensible à la capacité intrinsèque de la photodiode
- Apparition d’une résonance
Gain-peaking / ALI
CéTI / Conception électronique

## Slide 4
Capteurs
GRANDEURS PHYSIQUES
GRANDEURS ELECTRIQUES
PERFORMANCES
PRÉCISION
FONCTION DE TRANSFERT
m(t)
CAPTEUR
s(t)
Transforme une grandeur physique observée (mesurande) vers une autre grandeur physique utilisable (électrique)
MESURANDE
Grandeurs analogues à la grandeur physique à observer
Température
Force
Position
Luminosité
Pression
Débit
...
SORTIE
Grandeurs mesurables analogiques ou numériques
(souvent électriques)
Courant
Tension
Fréquence
...
TYPES DE CAPTEURS
PASSIF
ACTIF
ANALOGIQUE
NUMERIQUE
SENSIBILITÉ
ÉTENDUE DE MESURE
DOMAINE D’UTILISATION
RÉSOLUTION
RC
s(t)
RC
s(t)
Nécessite une alimentation externe
Transforme directement en grandeur électrique
m(t)
k.m(t)
Impédance variable
Infinité de valeurs continues
Tension, courant…
Ex : Thermocouple
Tout Ou Rien (TOR)
‘0’ ou ‘1’ Ex : Fin de course
Intelligent / Smart
SPI/I2C Ex : Accéléro Num
Relation entre
s(t) et m(t)
Cette relation peut être
- non-linéaire - non continu
- par morceaux
Plage dans laquelle le capteur répond aux spécifications
E.M. = mmax - mmin
Domaine nominal
équivaut à l’étendue de mesure
Domaine de non détérioration
le capteur retrouve ses paramètres nominaux dans le domaine nominal
Domaine de non destruction
le capteur ne retrouve pas ses paramètres nominaux dans le domaine nominal mais il n’est pas détruit
En dehors de ces domaines spécifiés par le constructeur, il peut y avoir destruction du capteur
Ex : Capteur de force à jauges piézorésistives N556-1
Domaine Mesurande Température
Nominal 0-10 N 0°C à 60°C
Non-Détérioration 150 % -20°C à 100°C
Non-Destruction 300 % -50°C à 120°C
En dehors de cette plage de mesure, le constructeur ne garantit pas les performances de son système
Pente de la tangente à la caractéristique entrée/sortie
en un point donné
S(P) = ΔS / Δm P
Plus petite variation de grandeur mesurable
LINÉARITÉ
Écart de sensibilité sur l’étendue de mesure
TEMPS DE RÉPONSE
Temps de réaction du capteur
Souvent lié à sa bande-passante
La sensibilité du capteur peut en effet dépendre de la fréquence à laquelle on souhaite l’utiliser*
* Voir aussi Régime Harmonique / Analyse Harmonique d’ordre 1 et 2
Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur vraie
Etude statistique sur n mesures
Un capteur précis est un capteur
fidèle et juste
CéTI / Conception électronique

## Slide 5
Amplificateur Linéaire Intégré / Principe et montages de base
MODE NON-LINÉAIRE
MODE LINÉAIRE
FONCTION DE TRANSFERT
CHECK-LIST PRATIQUE
COMPARATEUR SIMPLE
SUIVEUR
-
+
VCC+
VCC-
VS
V+
V-
CARACTÉRISTIQUES
VS
VE
V- = V+
CONTRE-RÉACTION NÉGATIVE ??
OUI
NON
COMPOSANTS
INVERSEUR
VS = VE
R2
R1
TRANSIMPEDANCE
IE
RT
ALIMENTATION
COMPOSANTS
COLLECTEUR OUVERT / ÉMETTEUR OUVERT
VS = A . (V+ - V-)
avec 105 < A < 107
Saturation à Vs = VCC+
Slew Rate (SR) en V/µs
Produit Gain Bande Passante en MHz
Puissance dissipable en W
Courant maximal en sortie en A
G . BP = constante
  Symétrique : VCC+ = +U et VCC- = -U
  Asymétrique : VCC+ = +U et VCC- = 0V
    avec 3 V < U < 18 V
  Vérifier les alimentations
  Vérifier le signal d’entrée VCC- < VE < VCC+
  Vérifier que V+ = V- si mode linéaire
  Vérifier la tension de sortie, si Vs = VCC+ ou VCC-
    modifier la tension d’entrée
    modifier le gain du montage
  TL071 / TL081 : symétrique, GBP = 3 MHz
  TL082 / TL084 = 2 x TL081 / 4 x TL081
  TLE2072 : symétrique, GBP = 9 MHz
  LM358 : asymétrique, GBP = 1 MHz
  LM311 : asymétrique, CO, EO
  LM339 : asymétrique, CO, 4 comparateurs
-
+
VS
VE2
VS = VCC+
Si VE2 > VE1
VE1
VS = VCC-
Si VE1 > VE2
-
+
VE
VS
-
+
-
+
VS
Adaptation d’impédance
Amplification
Conversion courant/tension
-
+
VE1
VE2
RP
C
B
E
E : Emetteur
C : Collecteur
B : Base
E0
EM
VS
Si VE2 > VE1
→ IB > 0
VS = EM
Comparateur associé à un transitor T :
IB : courant entrant dans la base
IC : courant entrant dans le collecteur
→ si IB > 0 alors IC > 0, T = interrupteur fermé
→ sinon IC = 0, T = interrupteur ouvert
Si VE1 > VE2
→ IB = 0
VS = E0
Souvent EM = 0 V
VS
Caractéristique Vs = f (ε) avec ε = V+ - V-
ε
VCC+
VCC+
VCC-
VCC-
CéTI / Conception électronique

## Slide 6
INTÉRÊT DU REBOUCLAGE / SUIVEUR
Amplificateur Linéaire Intégré / Modélisation 1er ordre et rebouclage
MODÈLE DU PREMIER ORDRE
REBOUCLAGE
FONCTION DE TRANSFERT
NB : la limitation en tension de l’amplitude du signal de sortie est toujours effective, elle dépend de la tension d’alimentation.
CéTI / Conception électronique
VS(jω) = A(jω) . [V+(jω) - V-(jω)]
-
+
VCC+
VCC-
VS(jω)
V+(jω)
V-(jω)
LIMITATION EN FRÉQUENCE
Les amplificateurs linéaires intégrés, comme beaucoup d’autres composants, ont un comportement fréquentiel non constant.
Ils se comportent comme un filtre de type passe-bas, que l’on peut modéliser par un système du premier ordre.
Le paramètre important à prendre en compte est le gain unitaire, aussi appelé produit gain – bande-passante.
Ce paramètre est donné en Hz et il est constant.
Exemple pour un produit gain – bande-passante GBW = 3 MHz
- pour une amplification de 1 du système, la bande-passante du système sera de 3 MHz ( 3 MHz / 1 )
- pour une amplification de 1000 du système, la bande-passante du système sera de 3 kHz ( 3 MHz / 1000 )
Où A(jω) =
1 + j ω
Av
ωC
ωC = GBW / Av
Av : amplification différentielle
RÉPONSE EN FRÉQUENCE
Exemple d’un ALI ayant un produit gain – bande-passante GBW = 1 MHz et une amplification différentielle de 105
RÉPONSE EN FRÉQUENCE
Exemple d’un ALI ayant un produit gain – bande-passante GBW = 1 MHz et une amplification différentielle de 105 (identique ci-contre) et le rebouclage en mode suiveur.
FONCTION DE TRANSFERT EN SUIVEUR
VE(jω)
-
+
VS(jω) = A(jω) . [VE(jω) - VS(jω)]
T(jω) = =
VS(jω)
VE(jω)
A partir de l’équation ci-contre, on obtient pour ce circuit (suiveur) :
On obtient la fonction de transfert suivante :
Boucle ouverte
Boucle fermée
A(jω)
1 + A(jω)
Le fait de reboucler un système, ou de le fermer, c’est-à-dire réinjecter une image de la valeur de sortie sur l’une de ses entrées (ici l’entrée négative), permet de modifier son comportement fréquentiel.
Un ALI non rebouclé a un gain important (minimum 100 dB) mais une bande-passante très faible (de l’ordre de la dizaine de Hz). Ce fort gain entraîne malheureusement une saturation de la sortie assez rapidement.
Un ALI rebouclé a une meilleure bande-passante (produit gain fois bande-passante constant) mais un gain plus faible.

## Slide 7
Systèmes linéaires / Superposition
MODÈLE
SIMPLIFICATION DE MILLMAN
CARACTÉRISTIQUES
GAIN EN TENSION
IMPÉDANCE D’ENTRÉE
IMPÉDANCE DE SORTIE
EN PRATIQUE
GAIN EN TENSION
Système
Z e
H.Ve
V e
Z S
V S
I S
I e
Regroupement de composants (dipôles ou autres) régi par des équations linéaires (pouvant être différentielles) dans sa relation entre son entrée et sa sortie, permettant le transfert d’énergie entre deux dipôles (ou systèmes)
Ve Ie : tension / courant d’entrée
VS IS : tension / courant de sortie
H : fonction de transfert
Ze : impédance d’entrée
ZS : impédance de sortie
H = VS / VE lorsque IS = 0
c’est à dire, lorsque la charge n’est pas connectée au système
Lorsque ce gain dépend de la fréquence* du signal d’entrée (ω = 2.π.f), on parle alors de fonction de transfert : T(jω) = VS / Ve
Ze = Ve / Ie
CAS CONTINU : - on déconnecte la charge ZL
- on applique une tension Ve continue
- on mesure la tension Vs
- A = VS / Ve
Impédance vue par le générateur (ou le système placé en amont) lorsque le système à étudier est chargé (connecté à sa charge)
ZS = VS / IS
Impédance associée au générateur parfait (gain en tension) vue par la charge en sortie du système lorsque Ve = 0 V
ANALYSE HARMONIQUE : - on applique une tension sinusoïdale Ve d’amplitude constante
- on mesure l’amplitude de la tension Vs pour diverses fréquences de Ve (en vérifiant qu’elle soit toujours sinusoïdale)
- A(ω) = VS(ω) / Ve(ω)
- On peut ensuite tracer l’évolution de A en fonction de ω (Bode)
*Voir également la fiche sur le régime harmonique
Les impédances d’entrée et de sortie peuvent également dépendre de la fréquence du signal d’entrée appliqué
IMPÉDANCE D’ENTRÉE
IMPÉDANCE DE SORTIE
CAS CONTINU : - on connecte la charge ZL au quadripole
- on applique une tension Ve continue en entrée
- on mesure le courant Ie entrant dans le quadripole
- Ze = Ve / Ie
CAS CONTINU :
- on court-circuite l’entrée : Ve = 0 V
- on applique une tension VS continue sur la sortie
- on mesure le courant IS entrant dans le quadripôle, côté sortie
- ZS = VS / IS
ASTUCE / VALEUR MOYENNE
R1
R2
VS
VE = 0
VCC = 0
C
VE
Vcc
VE : composante fréquentielle
VCC : composante continue
R1
R2
Vcc
VS1
POLARISATION
PETITS SIGNAUX
Par superposition
R1
R2
C
VE
VS2
Passe-haut de fréquence
Ce circuit permet de modifier la valeur moyenne d’un signal comportant des composantes fréquentielles supérieures à la fréquence de coupure donnée par la relation suivante
Z1
Z3
V1
V3
Zi
Vi
Z2
V2
A
En un nœud A d’un réseau
de branches en parallèle de générateurs de tension réels
(source de tension et impédance)
la tension au point A vaut :
VA =
Y1.V1 + Y2.V2 + Y3.V3 + Yi.Vi
Y1 + Y2 + Y3 + Yi
avec Y = 1/Z
VA =
VA =
Yk.Vk
Yk
k = 1
k = N
k = 1
k = N
Généralisation à N branches en parallèle
Attention ! Tous les potentiels doivent être référencés par rapport à un même potentiel, souvent noté masse.
CéTI / Conception électronique

## Slide 8
Régime Harmonique
REPRÉSENTATION TEMPORELLE
REPRÉSENTATION DE FRESNEL
REPRÉSENTATION COMPLEXE
FONCTION DE TRANSFERT
RÉPONSE IMPULSIONNELLE
DIAGRAMME DE BODE
PHASE
s(t) = S . cos (ω t + φ)
S : amplitude du signal
ω : pulsation du signal (rd/s)
f : fréquence du signal (Hz)
T : période du signal (s)
φ : déphasage du signal (rd)
ω = 2.π.f
f = 1/T
Représentation graphique des amplitudes et des phases
Vecteurs tournants à ω
En régime harmonique, linéaire, invariant, tous les signaux évoluent à la même pulsation ω
Pour des signaux plus élaborés, on décompose en somme de signaux sinusoïdaux, par application du théorème de superposition
AMPLITUDE COMPLEXE
ne dépendant pas du temps
s1(t) = S . cos (ω t + φ)
Projection sur y :
s2(t) = S . sin (ω t + φ)
On pose :
s(t) = s1(t) + j . s2(t)
avec : j² = -1
s(t) = S . exp(j (ω t + φ))
s(t) = S . exp(j φ) . exp(j (ω t))
On a alors :
s(t) = S . exp(j (ω t))
Projection sur y :
En régime harmonique : v(t) et i(t) ont la même pulsation
Ainsi :
v(t) V
i(t) I
=
V
I
Résistance (Ω)
R
C
L
Condensateur (F)
Inductance (H)
V
I
V
I
DIPÔLES LINÉAIRES
IMPÉDANCE COMPLEXE
=
Z
Z = R
x
y
V
I
x
y
V
I
x
y
V
I
Z = 1 / ( j C ω )
Z = j L ω
SYSTÈME
H ( j ω )
VE
VS
Un système peut être caractérisé par sa réponse en fréquence,
qu’on appelle aussi fonction de transfert H(jω)
VS(jω) = H(jω) . VE(jω)
vS(t) = h(t) * vE(t)
TF-1
Par application de la transformée de Fourier inverse, on obtient la réponse impulsionnelle du système notée h(t)
TF
convolution
Un diagramme de Bode est une représentation graphique de l’évolution en fonction de la fréquence :
- du gain de la fonction de transfert, noté GdB(jω)
- de la phase de la fonction de transfert, notée arg(H(jω))
ANALYSE HARMONIQUE
COMPORTEMENT FRÉQUENTIEL
=
Fréquence (Hz)
Fréquence (Hz)
ÉCHELLE LOGARITHMIQUE
ÉCHELLE LOGARITHMIQUE
GdB(jω) = 20 . log( | H (jω) | )
GAIN EN DECIBEL
CéTI / Conception électronique

## Slide 9
Filtrage / Analyse harmonique / Ordre 1
MISE EN SÉRIE / CASCADE
EXEMPLE
DIAGRAMME DE BODE
Diagramme de Bode
Fréquence (Hz)
T(jω) =
fC
j ω
1
ωC
INTÉGRATEUR PARFAIT
Diagramme de Bode
Fréquence (Hz)
T(jω) =
fC
j ω
ωC
DÉRIVATEUR PARFAIT
EN PRATIQUE
EN PRATIQUE
-
+
Vs
VE
R
C
-
+
Vs
VE
R
C
ωC = 1 / R.C
ωC = 1 / R.C
Diagramme de Bode
Fréquence (Hz)
T(jω) =
fC
1 + j ω
A
ωC
INTÉGRATEUR RÉEL
Diagramme de Bode
Fréquence (Hz)
T(jω) =
fC
1 + j ω
ωC
DÉRIVATEUR RÉEL
EN PRATIQUE
-
+
Vs
VE
R1
C
ωC = 1 / R2.C
R2
A = - R2 / R1
T(jω) = K .
1 + j ω
ωC1
1 + j ω
ωC2
PASSAGE EN DECIBEL
TdB = 20 . log( |T(jω)| )
= 20 . log(| 1 + j ω / ωC1 |)
+ 20 . log(1 / | 1 + j ω / ωC2 |)
+ 20 . log(|K|)
Modèle Dérivateur réel
Modèle Intégrateur réel
Gain Constant
CHECK-LIST PRATIQUE
  Vérifier les alimentations
  Vérifier le signal d’entrée VCC- < VE < VCC+
  Vérifier que V+ = V- (mode linéaire)
  Vérifier la tension de sortie,
    → si Vs = VCC+ ou VCC- , modifier la tension d’entrée
  Vérifier le comportement rapidement par un balayage en fréquence du signal d’entrée (mode sweep)
Gain Constant
SYSTÈME COMPLET
Intégrateur réel
Dérivateur réel
Fréquence (Hz)
fC1
fC2
Gain Constant
SYSTÈME COMPLET
Intégrateur réel
Dérivateur réel
Fréquence (Hz)
CéTI / Conception électronique

## Slide 10
Filtrage actif / Analyse harmonique / Ordre 2
STRUCTURE DE RAUCH
FILTRE ORDRE 2 / FORMES CANONIQUES
STRUCTURE DE SALLEN-KEY
PARAMÈTRES
FONCTION DE TRANSFERT
TYPES / A = 1
Ve
-
+VCC
Z4
Vs
-VCC
+
Z3
Z1
Z2
-
+
+VCC
-VCC
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Vs
Ve
Passe-bas : Z1 : R1 / Z2 : C2 / Z3 : R3 / Z4 : C4
ωC = 1 / R1 R3 C2 C4
m =
C4 (R1 + R3)
2 R1 R3 C2 C4
Passe-haut : Z1 : C1 / Z2 : R2 / Z3 : C3 / Z4 : R4
ωC = 1 / R2 R4 C1 C3
m =
R2 (C1 + C3)
2 R2 R4 C1 C3
FONCTION DE TRANSFERT
TYPES / A = -1
PASSE-BAS
PASSE-HAUT
A : amplification dans la bande passante
fC : fréquence caractéristique du filtre
m : facteur d’amortissement
Q : facteur de qualité
PASSE-BANDE
Passe-bas : Z1 : R / Z2 : C2 / Z3 : R / Z4 : R / Z5 : C5
Passe-haut : Z1 : C / Z2 : R2 / Z3 : C / Z4 : C / Z5 : R5
ωC = 1 / R C2 C5
m =
3 C5
2 C2
ωC = 1 / C R2 R5
m =
2 R5
3 R2
Diagramme de Bode / Passe-Bas
Fréquence (Hz)
Δω = 2 m ωC
Largeur de la bande-passante (3 dB)
Pulsation (rad/s)
ωC
fC
Δω
ω = 2.π.f
m = 1/2.Q
CéTI / Conception électronique

## Slide 11
Photodétection
MONTAGE TRANSIMPÉDANCE
MONTAGE « SIMPLE »
CéTI / Conception électronique
PHOTODIODE = CAPTEUR
i
cathode
anode
Φphoto
Iphoto
u
VP
VP : tension de polarisation
IPhD: courant proportionnel au flux lumineux
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
u
i
Iphoto
VP
Φphoto = 0
Φphoto = Φ1> 0
Φphoto = Φ2> Φ1
Iphoto1
Iphoto2
capteur
diode
cellule
photovoltaique
Iphoto
VS = RPhD .
- Bande-passante limitée
Capacité intrinsèque de la photodiode
- Sensible à l’impédance d’entrée du montage aval / système de mesure
SYSTÈME DE PHOTODÉTECTION
MODÈLE DU SYSTÈME DE MESURE
MODÈLE DU SYSTÈME DE MESURE
+ Bande-passante améliorée
+ Moins sensible à la capacité intrinsèque de la photodiode
+ Tension de polarisation fixe
VS = RT . Iphoto
Iphoto
- Montage plus « complexe »
ALI et alimentations
- Apparition d’une résonance
Gain-peaking / ALI
PHOTODIODE
MISE EN FORME
Φ(t)
Iphoto(t)
VS(t)
Photodiode : capteur permettant de mesurer un flux lumineux et de le convertir en courant
Mise en forme : étage de conversion d’une grandeur électrique vers une autre grandeur électrique plus facilement mesurable (amplification, filtrage...)
I(t) = Icst + iph(t)
Φ(t) = Φcst + ϕph(t)
V(t) = Vcst + vph(t)
Φcst = flux constant
ϕph(t) = flux dépendant du temps
VPHD = VCC - VS
VS = RPhD . Iphoto
Attention : tension de polarisation non constante !
avec VS dépendant du flux lumineux
Avec :
Ceq
Req
=
=
Cphd + Ce
Rphd . Re
Rphd + Re
Re : résistance d’entrée du système de mesure (oscilloscope, multimètre...)
Ce : capacité d’entrée du système de mesure (câble coaxial, oscilloscope...)
En utilisant le modèle du premier ordre pour l’amplificateur intégré (A0 , w0 )
Gain-peaking :
avec
Iphoto
Simulation sous Matlab avec :
Re = 100M / Cphd = 70pF / Ce = 120pF
Simulation sous Matlab avec :
Re = 100M / Cphd = 70pF / Ce = 120pF

## Slide 12
ENTRÉES NUMÉRIQUES
SORTIES NUMÉRIQUES
ALIMENTATION
COMMUNICATION SÉRIE
ENTREES ANALOGIQUES
SORTIES PWM
MBED COMPILER / CODE SOURCE
Configurer la direction de la broche en entrée
DigitalIn mon_entree([nom_broche]);
Lire la valeur sur l’entrée correspondante
int a;
a = mon_entree ;
Configurer la direction de la broche en sortie
DigitalOut ma_sortie([nom_broche]);
[nom_broche] = nom de la broche à configurer
Mettre la sortie à ‘0’ (logique)
ma_sortie = 0 ;
Mettre la sortie à ‘1’ (logique)
ma_sortie = 1 ;
Les sorties numériques notées PWM sur la carte, permettent de générer un signal rectangulaire de fréquence et de rapport cyclique paramétrables
PwmOut ma_mli([nom_broche]) ;
PwmOut ma_sortie(D3) ;
ma_sortie.period(0.01) ; // F = 100 Hz
ma_sortie.write(0.4) ; // RC = 40 %
DigitalIn mon_bp1(D10) ; int a = mon_bp1;
Ex : récupère dans la variable a la valeur de la broche D10
L’alimentation se fait par le port USB (ainsi que le téléversement des programmes)
ATTENTION : les broches n’acceptent que des tensions comprises
entre 0 et 3.3V / Pas de tensions négatives
Les notées RX et TX (ainsi que la liaison USB) sur la carte permettent de transmettre des données selon la norme RS232
Configurer la communication
Serial ma_liaison([broche_TX, broche_RX]);
Ex : démarre une communication à 115200 bauds avec le PC et affiche : Bonjour (puis saute à la ligne)
Serial mon_periph(USBTX , USBRX);
mon_periph.baud(115200) ;
mon_periph.printf("Bonjour\r\n");
ma_liaison.baud(int [vitesse_en_bauds]);
Réglage de la vitesse de transfert
La carte possède des entrées analogiques (notées Analog In) reliées à un convertisseur analogique-numérique de 12 bits
AnalogIn mon_entree(A1) ;
double k = mon_entree.read() ;
mon_periph.printf("Vin=%lf V", k*3.3) ;
MBED propose une interface de développement en ligne.
L’écriture du code (une fois le projet créé) se fait en langage C++ (proche du C dans le cas de l’embarqué).
Le code est constitué ainsi :
COMPILATION / TÉLÉVERSEMENT
A VOUS DE JOUER…
Carte Nucléo-64 / STM32L476
[nom_broche] = nom de la broche à configurer
Configurer la broche pour une utilisation en PWM
ma_mli.periode(double [temps_en_s]) ;
Configurer la fréquence ou période (P = 1/F)
ma_mli.write(double [rc_0_a_1]) ;
Configurer le rapport cyclique entre 0 et 1
NB : d’autres paramètres sont réglables comme la parité… fonction format(...)
https://os.mbed.com/docs/v5.8
Ressources / Prototypes
Déclaration des entrées/sorties
Variables globales
MAIN
Initialisation
BOUCLE INFINIE
Routines d’interruption
Autres fonctions
Lecture entrées
Traitement
Affichage / Pilotage
Envoi d’un octet
Une étape de compilation permet de produire un
fichier binaire qui pourra ensuite être téléverser
Enregistrer ce fichier sur votre disque dur
Une fois la carte connectée en USB à votre PC, elle est reconnue comme un espace mémoire. Il est possible alors de déplacer le fichier binaire dans cet espace mémoire. Le transfert vers la zone mémoire du microcontroleur s’effectue alors automatiquement.
SORTIES ANALOGIQUES
La carte possède une sortie analogique (notées Analog Out) reliées à un convertisseur numérique-analogique de 12 bits
Appel à des fonctions
ma_liaison.putc(char [octet_a_envoyer]);
Envoi d’une chaîne de caractères (utile pour le débogage)
ma_liaison.printf(char* [chaine_a_envoyer]);
Des tutoriels sont disponibles sur
lense.institutoptique.fr/nucleo
AnalogIn mon_en_an([nom_broche]) ;
Configurer la broche en entrée analogique
double val = mon_en_an.read() ;
Récupérer la donnée analogique (entre 0.0 et 1.0)
AnalogOut ma_sortie(A2) ;
ma_sortie.write(2.5 / 3.3) ; // tension de 2,5V
AnalogOut mon_en_an([nom_broche]) ;
Configurer la broche en sortie analogique
mon_en_an.write(double [val_0_a_1]) ;
Ecrire la donnée analogique (entre 0.0 et 1.0)
CéTI / Electronique embarquée

## Slide 13
Carte Nucléo-64 / STM32L476 / Broches d’entrées-sorties
CONNECTEUR
ARDUINO 1
CONNECTEUR
ARDUINO 2
CONNECTEUR
MORPHO 2
CONNECTEUR
MORPHO 1
MINI-USB
USER_BUTTON
LED1
CéTI / Electronique embarquée

## Slide 14
Liste des composants disponibles au LEnsE
RÉSISTANCES
DIODES / LED
PROJETS 2A
  LM311 : asymétrique, CO, EO
  LM339 : asymétrique, CO, 4 comparateurs
TRANSISTORS
  TL071 / TL081 : symétrique, GBP = 3 MHz
  TL082 / TL084 = 2 x TL081 / 4 x TL081
  TLE2072 : symétrique, GBP = 9 MHz
  LM358 : asymétrique, GBP = 1 MHz
CIRCUITS INTÉGRÉS ANALOGIQUES
ALI / MODE LINÉAIRE
ALI / COMPARATEUR
CONDENSATEURS
FILTRES ACTIFS
AMPLI AUDIO
CIRCUITS INTÉGRÉS NUMÉRIQUES
  LM386 / LM380 : 1W / 2 .5 W
  LM833 : Double / 500 mW (casque audio)
AUTRES
PROJETS 1A
AUDIO
  Haut-Parleurs : 8Ω, 1W
  Ampli 25W + HP 30W - 4Ω
  Prises jack 3.5 / 6.5 mm / Male/Femelle
  LED trichromes : Bivar R50RGB-F-0160
  Photodiodes trichromes : KPS-5130PD7C
  Montages :
    Point de rosée (x3)
    LED de puissance (x2)
    Commande de Peltier (x8)
  Plateforme robotique / Foll’iogs the line
  10 Ω, 47 Ω, de 100 Ω à 1 MΩ (Série E12 – 1/4 W)
  De 1 nF à 1 µF (non polarisé – Série E6)
  4,7 µF, 10 µF, 47 µF, 100 µF, 220 µF, 1000 µF, 2200 µF (polarisé – filtrage alimentation)
  DG200/ 202 : interrupteur analogique commandable
  AD620 : amplificateur d’instrumentation
  AD633 : multiplieur analogique
  MCP1702 : Régulateur 3.3V – 100 mA
  L7805 : Régulateur 5V - 1A
MICROCONTRÔLEURS
CONV. ANALOG. / NUM.
CONV. NUM. / ANALOG.
LOGIQUE
AUTRES
  TLC549 : SPI / 8 bits
  MCP3001 : SPI / 10 bits
  AD7524 : Parallèle / 12 bits
  AD7303 : SPI / 8 bits
  MCP4921 : SPI / 12 bits
  UAF42 : Filtre universel, 100 kHz
  MF4 / MAX296 : Capacité commutée – Ordre 4 / 8
MATÉRIEL COMMUN
  Alimentation variable 3-12 V
  Câbles BNC-BNC et BNC-bananes
  Fils conducteurs (boite jaune)
  Pince / Sonde / Tournevis (boite verte)
PAILLASSE
  Oscilloscope / GBF (x2)
  PC : capture oscilloscope, suite Office, accès internet
  Alimentation stabilisée / Multimètre
  Câbles avec fiche banane (différentes couleurs et tailles)
  1N4148 : signal
  Zener : 2,4V à 15V
  LED : R,B,V… IR : TSAL6100, Fibre : SFH756
  PhD : SFH206, Fibre : SFH250, IR : SFH205
  1N4001/2 : redressement
  NPN : 2N3904, 2N2222
  PNP : 2N3906
  MOS N : BS170, BS107
  MOS N Power : IRF540
  74LS00 : 4 x NAND – 2 entrées
  74LS74 : 2 x Bascule D
  74LS90 : Compteur décimal
  74LS93 : Compteur 4 bits
  74LS191 : Compteur binaire / BCD 4 bits
  74LS624 : Oscillateur contrôlé en tension (VCO)
  4011 : 4 x NAND – 2 entrées
  4013 : 2 x Bascule D
  4018 : Compteur / Diviseur par 10
  4040 : Compteur 12 bits
  4046 : Boucle à verrouillage de phase (avec VCO)
  4051 / 4043 : Multiplexeur analogique (8V / 2x4V)
  4511 : Décodeur BCD / 7 segments
  PIC12F1572 : 8 bits / ADC/3xPWM/USART
  PIC16F1503/1509 : 8 bits / ADC/4xPWM/SPI/I2C
  PIC16F1455/1459 : 8 bits / ADC/DAC/SPI/I2C/USB
  PIC18F26K22/46K22 : 8 bits / 64 MHz
  DsPIC30F2011 : 16 bits / ADC/DSP
  LM555 : Temporisation
  MCP6S92 : Ampli à Gain Programmable / SPI
  RAM 23LCV1024 : StaticRAM – 1Mbits / SPI
Des informations complémentaires sont disponibles sur
lense.institutoptique.fr/composants
CéTI / Electronique embarquée

## Slide 15
FONCTION
AFFICHAGE CONSOLE
STRUCTURES DE CONTRÔLE
TABLEAU 1D
POINTEURS
LECTURE CLAVIER
STRUCTURE D’UN CODE C
Le langage C est un code très strict dans sa façon de coder.
Le code source doit avoir la structure suivante :
Notions de C
Ressources / Prototypes
Variables globales
MAIN
Déclaration Variables locales
Autres fonctions
Affichage des résultats
ALLOCATION DYNAMIQUE
Appel à des fonctions
Langage C
Récupération des données
Traitement des données
STRUCTURE D’UN PROJET C
Afin de mieux structurer les informations et, en particulier, gérer les différentes fonctions de l’application, on peut classer ces fonctions dans des bibliothèques.
Chaque bibliothèque est composée :
- d’un fichier header (extension .h) : rassemblant les prototypes des fonctions et les constantes propres - d’un fichier source (extension .c) : rassemblant les définitions des fonctions
TYPAGE DES VARIABLES
Une variable en C est caractérisée par :
son adresse : endroit de stockage en mémoire
son type : nature de l’information qu’elle contient
son nom : nom donnée à la variable dans le programme
sa valeur : contenu de la variable
Chaque type de variable est codé sur un certain nombre d’informations binaires (limitant la valeur maximale qu’elle peut contenir)
ENTIERS int 32 bits – 4 octets %d short 16 bits - 2 octets %d
RÉELS double 64 bits – 8 octets %lf
CARACTÈRES char 8 bits – 1 octet %c
int k = 5;
double y = 2.45;
char c = ‘g’;
Une fonction est un regroupement d’instructions.
Elle est caractérisée par :
son identificateur (ou nom)
son type de retour : type de donnée retournée (1 seule)
Pour pouvoir exécuter sa suite d’instructions, une fonction peut avoir besoin de paramètres d’entrée (ou arguments) typés.
type nom(type arg1, type arg2);
Ceci est le prototype de la fonction.
Les fonctions doivent ensuite être écrites en dehors de toute autre fonction. Elles seront ensuite appelées dans d’autres fonctions.
int somme(int a, int b){ int c = a + b;
return c; }
Pour afficher dans la console, on utilise la fonction printf.
printf("Exemple de texte avec saut de ligne\n");
int a = 32; printf("a =%d\n", a); // entier
double k = 5.3; printf("k=%2.4lf\n", k);
// réel avec 2 chiffres significatifs avant la virgule et 4 chiffres après
Pour lire des données au clavier, on utilise la fonction scanf.
int b; scanf("%d",&b); // entier
double m; scanf("%lf",&m); // réel
CONSTANTES
Il est également possible de déclarer des constantes.
#define M 10
#define PI 3.14
#define NOM "julien"
Les tableaux sont des regroupements indexés de N variables d’un même type, l’indice allant de 0 à N-1.
Ils sont caractérisés par leur nom et le nombre de variables qu’ils peuvent stocker. La taille du tableau est fixée statiquement.
int notes[5] = {10, 15, 12, 08, 13};
double suite[M]; int i;
for(i = 0; i < M ; i++){ suite[i] = 2*i; }
Remplissage d’un tableau d’entier (notes) et d’un tableau de réels (suite)
switch(x){
case 1 :
k = 5;
break;
case 15 :
k = 2;
break;
default :
k = 0;
}
while(z <= 0){
k++;
Z += 0.1;
}
if((x==2) && (y > 5)){
k = 1;
}
else{
k = 0;
}
for(m = 5; m < 120 ; m = m + 10 ){
printf("m =%d\n", m);
}
Exécute le bloc d’instructions pour m allant de 5 à 120 par pas de 10
Exécute le bloc d’instructions tant que la condition est vraie
Exécute le bloc d’instructions selon le cas validé
Exécute le premier bloc d’instructions si la condition est vraie, sinon exécute le second bloc d’instructions
for(i = 0; i < M ; i++)
printf("case %d = %lf \n", i, suite[i]);
Affichage d’un tableau de réels (suite)
Un pointeur est une variable qui peut stocker l’adresse d’une autre variable.
type *p_nom ;
On distingue un pointeur d’une variable standard dans sa déclaration par le symbole *
A sa déclaration, un pointeur n’adresse aucune variable. Il retourne la valeur NULL.
L’adresse d’une variable standard est donnée en ajoutant le symbole & devant le nom de la variable.
int i = 3;
int *p_i = &i; //p_i contient l’adresse de la variable i
printf("i =%d - *p_i = %d \n", i, *p_i);
L’intérêt principal du langage C est de pouvoir optimiser au mieux l’utilisation de la mémoire centrale du calculateur.
Pour cela, il existe des fonctions permettant d’allouer la mémoire de manière dynamique.
double *k; int m = 5 ;
k = malloc(m);
*(k+1) = 2.67;
printf("case k+1 = %lf \n", k[1]);
Création d’un pointeur de type double nommé k
Allocation de 5 espaces mémoires de double au pointeur k
Remplissage de l’adresse pointée par k+1 (c’est à dire la case mémoire de type double suivant celle pointée par k)
Affichage de cette valeur

## Slide 16
DÉCLARATION
Chaîne de caractères
Langage C
BIBLIOTHÈQUE <STRING.H>
Gestion de fichiers
Langage C
OUVRIR UN FICHIER
Une chaîne de caractères est un regroupement de caractères.
TYPES DE FICHIERS
ÉCRIRE DES DONNÉES / FICHIER TEXTE
char ma_chaine[128];
Création d’un tableau de caractères de 128 cases
CODE ASCII
Les variables de type char permettent de stocker des données sur 1 octet.
Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) permet de coder l’alphabet anglais (incluant les chiffres) sur 7 bits.
ma_chaine[2] = ‘h’;
La case 2 de la chaine ma_chaine va contenir le code ASCII de la lettre h.
Il existe un caractère spécial de fin de chaîne : ‘\0’
Il permet de délimiter la fin de la chaîne.
Un ensemble de fonctions regroupé dans la bibliothèque <string.h> permet de gérer les chaînes de caractères.
int k = strlen(ma_chaine); // k = 9
INITIALISATION
Il existe plusieurs manières d’initialiser une chaîne de caractères
char ma_chaine[128] = "Vive le C" ;
char ma_chaine[] = "Vive le C" ;
Création d’un tableau de caractères de 128 cases dont 10 seront utilisées :
9 caractères de la chaîne et le caractère de fin de chaîne ‘\0’
Création d’un tableau de caractères de 10 cases :
9 caractères de la chaîne et le caractère de fin de chaîne ‘\0’
char *ma_chaine = "Vive le C" ;
Création d’un pointeur vers des caractères / Allocation de 10 cases mémoires : 9 caractères de la chaîne et le caractère de fin de chaîne ‘\0’
Longueur d’une chaîne
char *ch_source = "Vive le C"; char ch_dest[40];
strcpy(ch_dest, ch_source);
Copie d’une chaîne
int id = strcpy(ch_dest, ch_source);
Comparaison de chaînes
Compte le nombre de caractères jusqu’au caractère ‘\0’
La chaîne source peut être une chaîne constante. Ce qui permet d’initialiser.
Renvoie ‘0’ si les deux chaînes sont identiques, une autre valeur sinon.
strcat(ch_dest, ch_source);
Concaténation de chaînes
Concatène les deux chaînes de caractères et stocke le résultat dans la première
double k = 5.3; sprintf(ch_dest, "k=%2.4lf\n", k);
Écriture formatée dans une chaîne
Écrit le texte formaté dans la chaîne ch_dest
Il existe deux grands types de fichiers dans lesquels on peut stocker des données :
- des fichiers texte ASCII, lisibles par n’importe quel lecteur de fichier texte (NotePad par exemple)
- des fichiers binaires (propriétaires), non lisibles par un lecteur standard, mais nécessitant la connaissance préalable du format
FERMETURE D’UN FICHIER
Pour pouvoir lire ou écrire des données dans un fichier, il existe un
certains nombres de fonctions contenues dans la bibliothèque :
<string.h>
mon_fichier = fopen("my_file.txt", "w" );
Pour ouvrir le fichier nommé mon_fichier.txt en écriture ASCII, on utilise la fonction suivante :
Le premier paramètre est le chemin (ici relatif) vers le fichier à ouvrir (une chaîne de caractères) avec son extension.
Le second paramètre est le mode d’ouverture du fichier :
- r : read / lecture
- w : write / écriture (en écrasant le fichier)
- a : append / écriture (en ajoutant au fichier existant)
On peut ajouter l’option b (binary) pour des fichiers binaires.
fopen("mon_fichier.bin", "rb" );
Ex : pour ouvrir le fichier binaire mon_fichier.bin en lecture
L’écriture dans un fichier texte se fait par transmission de chaines de caractères, grâce à la fonction :
POINTEUR VERS UN FICHIER
Les fichiers sont traités en C sous forme d’un pointeur de type :
FILE *mon_fichier;
Cette fonction renvoie l’adresse de la première donnée récupérée du fichier, si l’ouverture s’est faite normalement.
Sinon, elle renvoie la valeur NULL. On peut ainsi tester l’ouverture d’un fichier par le test suivant :
if(mon_fichier != NULL){ /*ouverture réussie*/ }
void fprintf(FILE *fic, char *format, var1, var2...)
fprintf(mon_fichier, "VARIABLE A =%lf \n", a);
Par exemple, pour écrire le texte : VARIABLE A =, suivi de la valeur de la variable a (type double par exemple), on peut utiliser l’instruction suivante :
LIRE DES DONNÉES / FICHIER TEXTE
La lecture dans un fichier texte se fait par récupération de chaines de caractères, grâce à la fonction :
void fscanf(FILE *fic, char *format, adr_var1, ...)
fscanf(mon_fichier, "%d %s", a, ma_chaine);
Par exemple, pour récupérer une variable entière et une chaîne de caractères dans un fichier, on peut utiliser l’instruction suivante :
Ici a est de type entier et ma_chaine est une chaîne de caractères.
Attention : la lecture d’une chaîne de caractères à l’aide de la commande fscanf est limitée au premier espace. On peut aussi utiliser la commande fgets pour contourner ce problème :
fgets(ma_chaine, 128, mon_fichier);
Le second paramètre correspond à la taille maximale de la chaîne de caractères à récupérer.
Il existe également un caractère spécifique de fin de fichier : EOF.
Lorsqu’un fichier est utilisé par un programme, le système d’exploitation vérouille ce fichier pour tout autre programme. Il est donc essentiel de refermer un fichier une fois qu’il n’est plus utilisé. Pour cela, on utilise la fonction suivante :
fclose(mon_fichier);
2^10 = 1ki / 2^20 = 1Mi / 2^30 = 1Gi / 2^40 = 1Ti
1 octet = 8 bits

## Slide 17
Système bouclé et asservissement
BOUCLE OUVERTE
ASSERVISSEMENT
COMPARATEUR SIMPLE
-
+
VS
VE2
VS = VCC+
Si VE2 > VE1
VE1
VS = VCC-
Si VE1 > VE2
VS
Caractéristique Vs = f (ε) avec ε = V+ - V-
ε
VCC+
VCC+
VCC-
VCC-
CéTI / Conception électronique
BOUCLE FERMÉE